Ausschreibungstexte Nyx Wand 190, 18 W TC-DEL

62223

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguss, schwarz lackiert, RAL 9005

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat

Maße:	L: 263 mm, B: 190 mm, Höhe: 150 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	I

Bestückung:	1x18W TC-DEL, EVG

Betriebswirkungsgrad: 39%

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 190

Bestellnr.:	62223

62224

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguss, graphitgrau lackiert, Farbe SW300G (ähnlich RAL 9007)

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat

Maße:	L: 263 mm, B: 190 mm, Höhe: 150 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	I

Bestückung:	1x18W TC-DEL, EVG

Betriebswirkungsgrad: 39%

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 190

Bestellnr.:	62224

62229

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguss, silbergrau lackiert, Farbe MW300D

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat

Maße:	L: 263 mm, B: 190 mm, Höhe: 150 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	I

Bestückung:	1x18W TC-DEL, EVG

Betriebswirkungsgrad: 39%

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 190

Bestellnr.:	62229