Ausschreibungstexte Nyx Wand 330, 70 W HIE

65233

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz lackiert, RAL 9005. Mit klarer Abschirmung aus Polykarbonat. Mit asymmetrischem Alu-Reflektor für den gerichteten Lichtaustritt.

Maße:	L: 415 mm, B: 330 mm, Höhe: 196 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	I

Bestückung:	70W HIE, E27

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	65233

65234

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, graphitgrau lackiert, Farbe SW300G (ähnlich RAL 9007). Mit klarer Abschirmung aus Polykarbonat. Mit asymmetrischem Alu-Reflektor für den gerichteten Lichtaustritt.

Maße:	L: 415 mm, B: 330 mm, Höhe: 196 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	I

Bestückung:	70W HIE, E27

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	65234

65239

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, silbergrau lackiert, Farbe MW300D. Mit klarer Abschirmung aus Polykarbonat. Mit asymmetrischem Alu-Reflektor für den gerichteten Lichtaustritt.

Maße:	L: 415 mm, B: 330 mm, Höhe: 196 mm

Schutzart:	IP 66

Schutzkl.:	I

Bestückung:	70W HIE, E27

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Typ: 	Nyx 330

Bestellnr.:	65239